Épszerk 4.

Előadás, első óra.

Nyílászáró szerkezetek

Fogalom:

A közlekedés, szellőzés és természetes világítás céljából a falakban létesített nyílásokat zárják el

Fajtái: - ajtók, kapuk

- ablakok

- kirakatok (portál szerkezetek)

- üvegfalak

- beépített szekrények

(ide tartoznak még: - az elsötétítő, a napvédő, és a biztonsági szerkezetek)

A nyílászárók lehetnek:

- nyitható (vagy részben nyithatók)

- fix beépítésűek

A nyitható nyílászárók fő részei: - tok, szárny

Elhelyezés:

- kávás, vagy káva nélküli falakban

A nyílászárókhoz tartoznak : - vasalatok

- szerelvények

- üvegezések

- felületvédelem (bevonat, mázolás)

Nyílászárókkal szemben támasztott követelmények:

Homlokzati nyílászáróknál: - nyithatóság (ha nyitható)

- megfelelő hézagtömítés

- fokozott légzárás

- hő-, hang- és nedvességvédelem

- tartósság (pl. korrózióvédelem)

- gazdaságosság

- esztétikai szempontok

Anyaga:

- fa

- fém (acél, alumínium)

- műanyag

- kombinált (pl. fa + alu, műa. + acél)

FA nyílászáróknál:

(épületasztalos szakma)

Előnyös:

-     a  jó hőszigetelő képesség

- a rugalmasság

- kis súly

Hátrányos:

- a nedvességérzékenység

- a felületvédelem folyamatos szükségessége

FÉM nyílászáróknál: ( épületlakatos szakma)

ACÉL

Előnyös:

- kis keresztmetszettel is szilárd, alaktartó

Hátrányos:

- a korrózióvédelmet igényel

ALUMINIUM

Előnyös:

- kis súly

- felületvédelme eloxálással végleges lehet

Hátrányos:

- magas ár

- Deformáció veszélye szállításnál, fáradásnál.

MŰANYAG nyílászáróknál:

Előnyös:

- kis súly

- rugalmasság

Hátrányos:

- kisebb merevség (ezért a műanyag profilo egy részét acél ’C’ szelvénnyel merevítik)

- elektrosztatikus feltöltődés

Kombinált anyagú nyílászáróknál az egyes anyagok előnyös tulajdonságait próbálják egyesíteni.

NYÍLÁSZÁRÓK MÉRTÉKEGYSÉGESÍTÉSE

Segíti

- a nagy sorozató gyártást

- és az egyszerűbb, áttekinthetóbb tervezést

Az ajtótokok fajtái:

- pallótok

- gerébtok (25cm-nél vastagabb falba kerül)

- hevedertok

- gerendatok (v. ácstok

Elnevezések:

Gyalulatlan tok: ún. szúröstok (falemez borítás jön még rá)

Gyalult tok: végleges felülettel

Késztok: végleges felülettel + felületi bevonattal

Ajtóbeépítés: dűbelezés + pur-hab hézagkitöltés

Ki kell támasztani 1 napig